安徽省生态环境厅办公室文件

皖环办秘〔2021〕62号

安徽省生态环境厅办公室关于2021年

第一季度环评文件技术复核发现

问题及处理意见的通报

各市生态环境局，各相关单位和人员：

为进一步提高建设项目环境影响评价文件编制质量，充分发挥环评制度源头预防作用，我厅组织开展了2021年第一季度环境影响报告书（表）（以下简称环评文件）技术复核工作，现将复核发现的问题和处理意见通报如下：

一、基本情况

2021年1月，我厅从环评四级联网报送系统抽取了省内

有关市、县（市、区）生态环境部门2020年下半年审批的部分环评文件。经复核，发现13份环评文件存在质量问题，主要包括降低环境影响评价工作等级、建设项目概况描述不全、污染源源强核算内容不全、环境质量监测不符合相关规定、环境风险预测与评价内容不全、环境影响预测与评价方法或者结果错误或未按相关规定提出环境保护措施等问题。

二、处理意见

根据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）第十二条、第十三条、第十四条、第二十六条、第三十条、第三十二条和《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》（生态环境部公告〔2019〕38号）第七条、第十五条、第十七条等规定，对安徽皓海环保科技有限公司、合肥颖淼环境科技有限公司、安徽通济环保科技有限公司、安徽景顺环境工程有限公司、山东睿福环境科技有限责任公司、江苏久力环境科技股份有限公司、广西泰胜环保科技有限公司、江西展航环保科技有限公司等8家编制单位及张入兰、苏睿等9名编制人员予以通报批评和失信记分，失信记分情况记入其诚信档案（见附件）。

相关单位和人员对处理意见有异议的，可在收到本通报之日起60日内向安徽省人民政府或生态环境部申请行政复议，也可在收到本通报之日起6个月内依法提起行政诉讼。

三、下一步工作要求

请上述环评文件审批部门进一步提高审批工作质量，对技术复核发现的问题加强后续监管，督促建设单位采取有效措施，防止项目建设对生态环境产生不良环境影响。

联系人：环评处  袁征

电  话：0551—62376676

附件：环评文件复核发现问题及处理意见

安徽省生态环境厅办公室

2021年4月12日

附件

环评文件复核发现问题及处理意见

| 序 号 | 环评文件名称 | 环评文件中存在的质量问题 | 予以通报批评的建设单位 | 编制单位及处理意见 | 编制人员及处理意见 | 予以通报的审批部门 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽云帆药业有限公司年产60吨缬沙坦和1吨酒石酸溴莫尼定原料药项目环境影响报告书 | 1．现有工程废水站处理达标的判定不全。报告书给出的现有废水站验收监测因子不全，缺少《化学合成类制药工业水污染物排放标准》规定的急性毒性等因子，给出“项目现有污水处理设施废水处理效果良好”的结论不准确。 2．源强核算不完整。报告书未按照《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018）的规定方法核算废水源强，未根据进入废水的有机物核算工艺废水水质，直接给出的废水浓度值B/C比高达0.83，结果不准确。 3．地下水现状调查不全。区域地下水等水位线图未包括项目厂区，引用数据有效性不足。地下水监测遗漏特征污染因子二氯甲烷或二氯乙烷（现有项目环评原料和实际使用不一致），未开展二级以上评价要求的现有工程包气带污染状况调查。 4．环境风险评价内容不全。环境风险评价遗漏叠氮化钠（剧毒）风险物质计算和评价内容。 | 安徽云帆药业有限公司 | 安徽通济环保科技有限公司（913413020980049308）：通报批评并失信记5分 | 夏成军（06353443505340242）：通报批评并失信记5分 | 宿州市生态环境局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 2 | 马鞍山市恒精金属材料科技有限公司年热处理180万件刹车盘FNC项目环境影响报告表 | 1．工艺流程和产污分析不全，遗漏源强。 2．土壤监测布点不合规。未按照土壤二级评价要求数量布设的监测点位，未在项目周边概况图中标明的下风向最近260米居民区采集厂外土壤样品；以采样坐标定位的2#监测点位于厂址以西约1km的农田，报告书未按农用地的土地利用类型进行因子监测和现状评价。 3．大气估算内容不全，环境风险评价不完整。大气环评遗漏燃烧尾气点源估算内容。环境风险评价仅计算仓库中液氨Q值，遗漏在线氨气、反应生成的氰化氢等风险物质。 4．未开展生产废水全回用可行性论证。未对照工艺用纯水水质要求论证废水仅经过滤即可回用的可行性。 | 马鞍山市恒精金属材料科技有限公司 | 安徽皓海环保科技有限公司（91340303MA2THBQX5E）：通报批评并失信记5分 | 张入兰（2014035340350000003511340235）：通报批评并失信记5分 | 马鞍山市生态环境局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 3 | 黄山市恒悦电子有限公司年产片式功率平板芯片40万只、ZP整流芯片100万只、电子模块50万套项目环境影响报告表 | 现有工程废水达标排放判定不全面。仅利用2016年pH、SS、COD、BOD、氨氮、氟化物、LAS、磷酸盐监测数据判定现有工程废水达标排放，未涵盖2017年后环评批复投产的“快恢复和cell芯片项目”废水排放情况，主要遗漏进入废水处理站涉及可伐合金的酸洗清洗含Ni、含Co废酸、废水，现有工程污染物排放及达标情况判定不全面。 降低评价等级。同一点源排气筒不同气态污染物的最大落地浓度点距离不一致，4#排气筒氯化氢、硝酸雾、氢氟酸雾的估算落地浓度与排放速率比例不一致，氯化氢预测结果偏小，致大气估算占标率7.86%和二级评价等级错误。经核验编制单位提供的“黄山市祁门第一季度复核项目预测源文件1.Prj”估算原始文件，4#排气筒实际输入模型的氯化氢源强远低于环评文件中数据。 3．有机废气治理措施可行性论证不足。在有机废气产生浓度偏低的情况下，报告表未分析采用催化燃烧治理措施的适用性；报告表给出的98%去除率与产生、排放速率核算结果矛盾。 | 黄山市恒悦电子有限公司 | 安徽皓海环保科技有限公司(91340303MA2THBQX5E)：失信记5分 | 娄亚娟(2015035420352015423061000554)：通报批评并失信记5分 | 黄山市祁门县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第二项、三项、九项十项；第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 4 | 安徽宇航年产130万吨石英砂加工生产线项目环境影响报告表 | 1．排放标准不正确。项目以石英砂矿石等含二氧化硅原料生产精制石英砂、硅微粉、铸造砂产品，大气污染物排放标准中颗粒物应执行更为严格的“二氧化硅粉尘”限值。 2．项目概况不完整，环境影响因素分析不全。硅微粉线1条变2条、干法制砂线2条变6条，未说明单条线产能是否变化。 3．源强核算不准确。未根据设备运行时数核算废气源强，按全天24小时平均计算的废气小时排放速率不准，未掌握工程最大污染源强，不符合源强核算技术指南准则“对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值”的要求。 4．燃气热风炉烟气未脱硝不合规。项目处于大气环境不达标区，对照燃气热风炉氮氧化物产、排源强，热风炉烟气未配备脱硝设施，未实现氮氧化物减排，不符合大气导则“8.8.6.2不达标区建设项目……在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度，并使环境影响可以接受”的要求。 5．固废处置方案可行性论证不足。项目尾泥168750吨/年、尾砂148500吨/年，报告未按照《固体废物鉴别标准 通则》“5.2条”开展产品质量标准、有害物质含量限值和市场需求分析，可行性论证不足。 | 安徽宇航石英科技有限公司 | 安徽皓海环保科技有限公司（91340303MA2THBQX5E）：通报批评并失信记5分 | 张入兰（2014035340350000003511340235）：通报批评并失信记5分 | 滁州市凤阳县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 5 | 傲喜龙体育用品项目环境影响报告书 | 1．土壤评价评价等级错误。土壤环境评价等级判定中项目类别为Ⅲ类错误，土壤环境评价等级应为二级。 2．源强核算不准确。未根据车间工序布置情况确定硫化工序源强。 3．土壤环境现状监测和评价错误，遗漏预测评价内容。 4．大气估算结果错误，估算原始文件丢失，编制单位质量控制不到位。 | 安徽傲喜龙体育用品有限公司 | 安徽皓海环保科技有限公司（91340303MA2THBQX5E）：通报批评并失信记7分 | 张入兰（2014035340350000003511340235）：通报批评并失信记7分 | 蚌埠市固镇县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条、第十五条、第十七条 |
| 6 | 安徽科旺养猪育种有限公司年存栏6000头能繁母猪生态循环农业示范园项目环境影响报告书 | 1．环境敏感目标调查不完整，最近居民点方位距离错误。报告书遗漏区域生态环境、地下水环境和土壤环境保护目标。 2．土壤现状监测内容不足，地下水现状监测因子不全。土壤要素评价定级内容缺失，仅开展1个厂内表层样现状监测，未考虑厂区已有建筑物和历史生产情况，未针对区域可能存在的土壤污染进行监测布点，不符合土壤导则7.4.2.10要求。地下水遗漏养殖项目重点关注的总大肠菌群、菌落总数特征因子，未给出已监测因子标准指数。 3．粪污土地利用承载能力分析不正确。未按照《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）方法开展粪污土地利用的承载能力分析。 4．锅炉烟气估算方法和结果错误。锅炉房废气按直径5米的圆形面源进行估算，方法和结果错误。 | 安徽科旺养猪育种有限 公司 | 安徽景顺环境工程有限公司（91340104MA2W1ENY8G）：通报批评并失信记5分 | 王天慧（2016035320352015320101000003）：通报批评并失信记5分 | 安庆市宿松县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 7 | 当涂慧力生态养殖有限公司年产26万头生猪养殖项目环境影响报告书 | 1.环境保护措施可行性论证不足。报告书核算厌氧发酵池（黑膜沼气池）总容积和沼液储存容积不能满足项目污染防治要求。报告未依据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》要求，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》核算要求的最小面积。猪舍臭气处理措施未按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》 （HJ2.1-2016）7.1要求分析类比措施的可行性。报告书仅描述委托博瑞新能源堆肥处理，没有提出场内收集、储存方式、运输方式及相应污染防治措施，未分析堆肥处理后用于还田或其它利用方式的合理性。 2. 水环境影响预测结果错误。报告书应按夏季养殖废水产生量进行评价。项目位于当涂当涂县饮用水水源地二级水源保护区上游2.8公里，距离保护区上游河流运粮河1.2公里、姑溪河1.2公里，环境较为敏感，报告未分析项目建设对水源地的影响。 | 当涂慧力生态养殖有限公司 | 合肥颖淼环境科技有限公司（91340104MA2UCRCY14）：通报批评并失信记5分 | 苏睿（201805035510000017）：通报批评并失信记5分 | 马鞍山市当涂县生态环境分局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 8 | 金寨经济开发区东部新城基础设施提升工程（仙花互通连接线及大别山路）项目环境影响报告表 | 1.环保目标描述错误。道路红线宽60米，距道路中心线/红线距离差应该为30米，环评中环保目标表达为距道路中心线110米，距红线50米，导致环保目标与建设项目位置关系描述错误。 2.工程分析存在遗漏。项目包含雨污管线之外的管廊工程，工程建设内容一览表遗漏相关工程内容，未明确管廊建设具体形式及涉及内容。道路设计图件未提供地下工程设计内容。施工期工艺流程描述及产污节点不析不清，基础采用水稳处理施工，管廊工等施工环节未进行污染源分析，未提出相应环保措施。 3.环境保护措施可行性论证不足。未分析弃土堆放过程的污染物产生情况和拟采取的污染防治措施。未对管廊工等施工环节提出相应环保措施。 4.声环境预测源强和结果错误。报告表第2页项目建设内容中，本工程大别山路道路等级为主干路，设计车速为 60千米/小时，但第28交通噪声源强预测“本项目为城市次干道，单车噪声源强计算车速取设计时速 40千米/小时”，因此表 5.11道路噪声源强结果错误，导致道路交通噪声影响预测结果错误。 | 金寨汇金投资有限公司 | 合肥颖淼环境科技有限公司（91340104MA2UCRCY14）：通报批评并失信记5分 | 苏睿（201805035510000017）：通报批评并失信记5分 | 六安市金寨县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 9 | 淮北泽力新能源科技有限公司聚合物锂离子电池项目环境影响报告表 | 1.污染源强核算错误。项目立项规划为年产5GWh锂离子电池，日产10万只，年产2000万只。与同类项目相比报告表给出本项目主要原辅材料NMP（N-甲基吡咯烷酮）、电解液及钴酸锂用量可能与实际相差100倍以上。本项目为便携式电器用锂离子电池生产企业，单位产品基准排水量应执行0.6m3/万只，报告P32单位产品基准排水量执行动力电池的0.8m3/万Ah，执行标准错误。 2.环境质量现状数据不符合相关规定。环境质量现状调查未考虑大气特征污染因子非甲烷总烃，未收集与项目有关的大气其它污染物非甲烷总烃监测数据和最终纳污水体的水质监测数据；声环境质量现状监测引用公报数据不具有代表性，亦未开展实地监测。 3. 报告P55页“废水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入涡阳县污水处理厂处理，达标排入涡河。”相关描述与项目所在淮北市不符。项目立项为分期建设，表1-1建设内容一览表未按分期建设表述，未按分期建设开展环评，报告中项目建设方案与备案文件不一致。 | 淮北泽力新能源科技有限公司 | 合肥颖淼环境科技有限公司（91340104MA2UCRCY14）：通报批评并失信记5分 | 苏睿（201805035510000017）：通报批评并失信记5分 | 淮北市相山区生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 10 | 中汇瑞德电子（芜湖）有限公司通信继电器、光伏继电器及工业继电器生产项目环境影响报告表 | 1.建设项目概况描述不全。项目属于扩建项目，公司现有项目“中汇瑞德电子（芜湖）有限公司家电继电器生产项目”、“中汇瑞德电子（芜湖）有限公司汽车继电器生产项目”均已获批，本项目未介绍现有工程内容。 2.遗漏环境保护目标。报告表判定大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围边长应为5千米，根据附图，报告表提出在评价区域内只有两个大气环境保护目标不可信。 3、所提环境保护措施可行性论证不符合相关规定。报告表未给出废气污染处理设施的设计参数，没有有效性论证过程。 | 中汇瑞德电子（芜湖）有限公司 | 山东睿福环境科技有限责任公司（91370800MA3PND9G47）：通报批评并失信记5分 | 徐怀斌（2014035150352013150825000439）：通报批评并失信记5分 | 芜湖市芜湖县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 11 | 年产16000万块（折标）煤矸石烧结多孔砖建设项目（扩建）环境影响报告表 | 1.污染源源强核算内容不全。未给出拟接收一般工业固废污泥全成分分析报告、含水率等关键数据，未结合污泥成分分析隧道窑废气源强数据。 2.废气处理措施可行性论证不符合相关规定。隧道窑废气初始温度达到几百度，采取生物除臭工艺明显不可行；原料掺加污泥，报告表未分析烟气中二噁英的源强，未分析采取上述工艺对二噁英处理效果和达标情况。 3.未开展大气环境质量现状补充监测。报告表P40判定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，未开展TSP、氟化物、H2S、NH3等有环境质量标准的评价因子的补充监测。 | 安徽省云鹏新型墙体材料有限公司 | 江苏久力环境科技股份有限公司（91320000768299900C）：通报批评并失信记5分 | 王静（2014035370350000003510371156）：通报批评并失信记5分 | 蚌埠市固镇县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 12 | 安徽徽勇农业发展有限公司年产50万个秸秆保温箱、30万平方米秸秆防火门芯板建设项目环境影响报告表 | 降低环境影响评价工作等级。按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》项目为“废旧资源加工、再生利用（其它制造品）”，土壤环境类别为Ⅲ类，项目占地面积为小，项目周边存在耕地及孙寨自来水厂饮用水源（单井地下水水源），敏感程度为敏感，土壤环境评价工作等级应为三级。但报告在土壤环境影响评价判定中将项目归为其他行业，为IV类项目，未开展土壤环境影响评价，因此相应的土壤环境质量现状调查缺失。 | 安徽徽勇农业发展有限公司 | 广西泰胜环保科技有限公司（91450103MA5P7LHL490：通报批评并失信记5分 | 张旭(2016035420352013423070000036)：通报批评并失信记5分 | 阜阳市太和县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |
| 13 | 青阳县盛春炉料有限公司年产6万吨精细氧化钙、12万吨超细氢氧化钙和2万吨脱硫专用钙产业链延伸技术改造项目环境影响报告表 | 1.缩小环境影响评价范围。报告提出项目评价等级为二级，不设置大气环境影响评价范围”，与《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.2 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5千米不符。由于未设置大气环境影响评价范围，因此报告未识别评价范围内环境空气保护目标。 2.建设项目概况描述不全。项目为搬迁技术改造项目，报告未对原厂址是否存在土壤和地下水遗留问题进行识别，也未提出相应的原厂址建构筑物、设施设备拆除的环境保护措施以及拆除后土壤、地下水场地调查的要求。 3.报告书表明项目所处的安徽青阳经济开发区石安园集中区内燃气管网未铺设，项目未就导热油炉采用天然气作为清洁能源的可行性进行分析论述。 | 青阳县盛春炉料有限公司 | 江西展航环保科技有限公司（91360402MA391XJU2G）：通报批评并失信记5分 | 常均平（2015035370352014373002000177）：通报批评并失信记5分 | 池州市青阳县生态环境分 局 | 《监管办法》第二十六条第一款、第三十条第四款、第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法》第七条 |

| 抄送：生态环境部环境影响评价与排放管理司，山东省生态环境厅、 江苏省生态环境厅、广西区生态环境厅、江西省生态环境厅。 |
| --- |
| 安徽省生态环境厅办公室 | 2021年4月12日印发 |