附件3

危险废物焚烧设施运行工况数据对接标准

# 一、工况数据采集标准

## （一）数据结构组成

主要由企业编码，产线编码，监测点编码，监测时间，监测值等组成，具体说明：

1.企业编码：从国家固废系统获取的企业ID。

2.产线编码：每套处置设备作为一条产线，格式采用两位数字按序编码（示例：01,02等）。

3.监测点编码：区域编码+测点编码+传感器序号（详见1.2.1工况数据采集编码标准）。

4.监测时间：采集时间，格式：yyyymmddhhssmm，说明如下：年[4位]月[2位]日[2位]时[2位24小时制]分[2位]秒[2位]。

5.监测值：采集点位值，格式：0.00（详见1.2.1工况数据采集编码标准）。

# 二、数据采集编码标准

### （一）工况数据采集编码标准

| 监测点编码 | 监测点编码说明 | 计量单位 | 值格式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 区域名称 | 区域编码 | 点位名称 | 点位编码 | 传感器序号 |  |  |
| 0100101 | 预处理及进料系统 | 01 | 斗式提升机电流 | 001 | 01 | A | 0.00 |
| 0100201 | 预处理及进料系统 | 01 | 进料量 | 002 | 01 | Kg | 0.00 |
| 0200101 | 焚烧炉系统 | 02 | 燃料加注器电流 | 001 | 01 | A | 0.00 |
| 0200201 | 焚烧炉系统 | 02 | 一燃室前端温度 | 002 | 01 | ℃ | 0.00 |
| 0200301 | 焚烧炉系统 | 02 | 一燃室尾端温度 | 003 | 01 | ℃ | 0.00 |
| 0200401 | 焚烧炉系统 | 02 | 一燃室压力 | 004 | 01 | Pa | 0.00 |
| 0200501 | 焚烧炉系统 | 02 | 二燃室前端温度 | 005 | 01 | ℃ | 0.00 |
| 0200601 | 焚烧炉系统 | 02 | 二燃室出口烟气温度 | 006 | 01 | ℃ | 0.00 |
| 0200701 | 焚烧炉系统 | 02 | 二燃室氧气浓度 | 007 | 01 | mg/L | 0.00 |
| 0200801 | 焚烧炉系统 | 02 | 鼓风机频率 | 008 | 01 | Hz | 0.00 |
| 0200901 | 焚烧炉系统 | 02 | 燃烧炉出渣机电流 | 009 | 01 | A | 0.00 |
| 0300101 | 热能利用系统 | 03 | 急冷塔进口温度 | 001 | 01 | ℃ | 0.00 |
| 0300201 | 热能利用系统 | 03 | 急冷塔出口温度 | 002 | 01 | ℃ | 0.00 |
| 0400101 | 尾气处理系统 | 04 | 消石灰给料机电流 | 001 | 01 | A | 0.00 |
| 0400201 | 尾气处理系统 | 04 | 活性炭给料机电流 | 002 | 01 | A | 0.00 |
| 0400301 | 尾气处理系统 | 04 | 引风机频率 | 003 | 01 | Hz | 0.00 |
| 0500101 | 烟气排放系统 | 05 | 出口烟尘浓度 | 001 | 01 | mg/L | 0.00 |
| 0500201 | 烟气排放系统 | 05 | 出口烟气温度 | 002 | 01 | ℃ | 0.00 |
| 0500301 | 烟气排放系统 | 05 | 出口一氧化碳浓度 | 003 | 01 | mg/L | 0.00 |
| 0500401 | 烟气排放系统 | 05 | 出口二氧化硫浓度 | 004 | 01 | mg/L | 0.00 |
| 0500501 | 烟气排放系统 | 05 | 出口氯化氢浓度 | 005 | 01 | mg/L | 0.00 |
| 0500601 | 烟气排放系统 | 05 | 出口氮氧化物浓度 | 006 | 01 | mg/L | 0.00 |
| 0500701 | 烟气排放系统 | 05 | 出口含氧量 | 007 | 01 | % | 0.00 |
| 0500801 | 烟气排放系统 | 05 | 出口氟化氢浓度（预留） | 008 | 01 | mg/L | 0.00 |
| 0500901 | 烟气排放系统 | 05 | 出口烟气流量 | 009 | 01 | m/s | 0.00 |
| 0600101 | 库房负压系统 | 06 | 风机电流 | 001 | 01 | A | 0.00 |
| 0700101 | 贮存设施 | 07 | 可燃气体检测 | 001 | 01 | Bool | 0/1 |
| 0700201 | 贮存设施 | 07 | 红外温度感应 | 002 | 01 | Bool | 0/1 |
| 0700301 | 贮存设施 | 07 | 有毒气体检测 | 002 | 01 | Bool | 0/1 |
| 备注：0700101、0700201和0700301暂时未安装设备，数据可暂时不接入。 |

# （二）标准接口及注意事项

## （1）工况数据上报服务器

省厅SSDB服务器地址：39.145.0.162，端口：18283。要求10秒钟上报一次至省厅SSDB工况数据中心。

- 数据报送流程示意图

## （3）向SSDB服务器报送数据方式

命令格式：qpush queuename item1 item2…

参数说明

queuename = 企业编码（ID） + 产线编码（2位）

item = 点位唯一性编码 + “:”+监测时间 + “:”+监测数据

其中点位唯一性编码 =企业编码+产线编码+监测点编码

建议：采用SSDB的client api

C++调用例子：

#include "ssdb_client.h"

using namespace std ;

//ssdb-cpp-api-master来自https://github.com/IronsDu/ssdb-cpp-api

void saveToSSDBDemo() {

list<string> vList;

//企业编码（ID） + 产线编码（2位）

string queueName  = "00000101";

//点位唯一性编码 + “:”+监测时间+”;”+监测数据

string item1="000001010200501:20180101010100:809.9";

string item2="000001010500301:20180101010100:12.9";

vList.push_back(item1) ;

vList.push_back(item2) ;

SSDBClient client;

client.connect("127.0.0.1",8888);	//连接到SSDB服务器

client. qpush(queueName,vList);		//发送到SSDB

}