附件4

危险废物标签打印机参数

| 手持式蓝牙打印机 | 桌面式打印机参数 |
| --- | --- |
| 1 | 具备蓝牙功能、USB | 1 | 打印方式为热敏 |
| 2 | 打印方式为热敏 | 2 | 打印宽度至少108mm |
| 3 | 打印宽度至少108mm | 3 | 打印速度不低于80mm/s |
| 4 | 打印速度不低于80mm/s | 4 | 功能：黑标检测、异常检测、标签检测、自动走纸 |
| 5 | 待机时长10天 | 5 | 支持字符集：GBK、unicode、ASCII |
| 6 | 充电时长：4小时 | 6 | 使用环境：-20℃-50℃ 湿度35%~85%不凝露 IP54 |
| 7 | 功能：黑标检测、异常检测、标签检测、自动走纸 | 7 | 纸张要求：100mm*100mm 热敏纸 橙色 长光下保存不少于1年不褪色 防水 防腐保护层 耐撕 |
| 8 | 支持字符集：GBK、unicode、ASCII |  |  |
| 9 | 使用环境：-20℃-50℃ 湿度35%~85%不凝露 IP54 |  |  |
| 10 | 纸张要求：100mm*100mm 热敏纸 橙色 长光下保存不少于1年不褪色 防水 防腐保护层 耐撕 |  |  |
| 备注：危废标签长宽为10cm，打印宽度至少108mm；长宽为20cm的打印宽度为208mm，供参考，以完整打印出标签为准。 |